ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А – Методы и технические средства испытаний

тракторных двигателей при определении их мощности

Таблица А.1 – Результаты обобщения информации о методах испытаний тракторных двигателей при определении их мощности

| Описание сущности метода | Технические средства для реализации: | Качественная оценка метода: | Кап-вло- жения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип (модель) | цена, тыс. руб. | достоинства | недостатки |  |
| 1 Тормозные методы испытания [23, 35, 41, 102, 106, 109, 100, 111] |
| 1.1 При использовании тормозных стендов в стационарных условиях |
| К валу двига-теля через ВОМ прикла-дывают необ-ходимый мо-мент сопро-тивления, создаваемый тормозным стендом | 1. Стенд КИ-35503 | 2600 | Плавные ре-жимы нагруз-ки, стабиль-ные показа-ния, погреш-ность измере-ния мощности минимальная - от 2 до 4 % | Дефицит мощ-ности стендов, их высокая сто-имость и низ-кая эффектив-ность примене-ния в условиях СХП | 2600 |
| 1.2 При применений мобильных тормозных установок |
| К валу двига-теля через ВОМ прикла-дывают необ-ходимый мо-мент сопро-тивления, создаваемый тормозной установкой | 1. Стенд КИ-35503, 2. Авто-мобиль | 2600 - | Плавные ре-жимы нагруз-ки, стабиль-ные показа-ния, погреш-ность измере-ния мощности минимальная - от 2 до 4 % | Дефицит мощ-ности устано-вок, их высокая стоимость и низкая эффек-тивность при-менения в ус-ловиях СХП | 2600 |

Продолжение табл. А.1

| Описание сущности метода | Технические средства для реализации: | Качественная оценка метода: | Кап-вло- жения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип (модель) | цена, тыс. руб. | достоинства | недостатки |  |
| 2 Парциальный метод испытания [23, 28, 89, 100, 101, 111, 106] |
| Часть цилин-дров работает с полной ци-кловой пода-чей топлива, их загрузка – за счет про-кручивания выключенных цилиндров и частично дру-гим источни-ком | 1. Дрос-сель ги-дравли-ческий ДР- 90М 2. Вы-клю-чатели цилин-дра 3. Тахо-метр ТС-641 | 20,9 10,0 23,6 | Возможность испытаний мощных дви-гателей с при-менением ма-ломощных тормозных устройств; вы-сокая точность измерений – погрешность не превышает 3-4 % | Требуется от-ключение ци-линдров, опре-деление мощ-ности механи-ческих потерь, выполнение промежуточ-ных вычисле-ний; снижение точности при испытании но-вых и отремон-тированных двигателей | 53,5 |
| 3 Дифференциальный метод испытания [101, 102, 105, 109, 111] |
| Выключается часть цилин-дров с воз-можностью вывода рабо-тающих ци-линдров на номинальный скоростной режим внеш-ним источни-ком нагрузки (определяется отклонение мощности от номинального значения по отдельным цилиндрам) | 1. Дрос-сель гидрав-личес-кий ДР- 90М 2. Вы-клю-чатели цилин-дра 3. Тахо-метр ТС-641 | 20,9 10,0 23,6 | Аналогичны парциальному методу | Аналогичны парциальному методу | 53,5 |

Продолжение табл. А.1

| Описание сущности метода | Технические средства для реализации: | Качественная оценка метода: | Кап-вло- жения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип (модель) | цена, тыс. руб. | достоинства | недостатки |  |
| 4 Бестормозные методы [20, 21, 23, 27, 28, 29, 51, 53, 66, 84, 89, 105, 106, 107, 111, 131, 132]. |
| 4.1 Метод профессора Н. С. Ждановского |
| Один цилиндр работает с полной цикло-вой подачей топлива, его загрузка – за счет прокру-чивания вы-ключенных цилиндров, мощность ко-торых опреде-ляют по час-тоте вращения коленчатого вала | 1. Вы-клю-чатели цилин-дра 2. Тахо-метр ТС-641 | 10,0 23,6 | Простата практической реализации; низкая трудо-емкость; воз-можность оценки мощ-ностных пока-зателей каж-дого цилиндра в отдельности | Требуется от-ключение ци-линдров, определение для каждой марки двигате-ля номиналь-ной частоты вращения ко-ленчатого вала при работе на одном цилин-дре и коэффи-циента пропор-циональности, выполнение вычислений; ограничение по применению – только для 4-цилидровых двигателей; снижение точ-ности при ис-пытании новых двигаелей и после ремонта; нужен учет давления над-дува по двига-телям с ГТН; погрешность - 5-6 % | 33,6 |

Окончание табл. А.1

| Описание сущности метода | Технические средства для реализации: | Качественная оценка метода: | Кап-вло- жения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип (модель) | цена, тыс. руб. | достоинства | недостатки |  |
| 4.2 Бестормозной или динамический метод СибИМЭ |
| Разгоняют двигатель при полной подаче топлива (рез-ко) либо оста-навливают его (при свобод-ном выбеге), дав ему пора-ботать при полной подаче топлива, и по угловому ускорению определяют мощность | Микро-процес-сорный измери- тель пара- метров дизеля МИ- ПД-1 | 70,0 | Малая трудо-емкость, воз-можность ис-пытаний мно-гоцилиндро-вых двигате-лей большой мощности | Сравнительно высокая погрешность и сложность из-мерительной аппаратуры, при испытании дизелей с ГТН нужно учиты-вать давление наддува | 70,0 |

Таблица А.2 – Современные технические средства (ТС) испытаний тракторных двигателей при определении их мощности

| Наименование ТС | Тип (модель) | Предприятие- изготовитель | Метод опреде-ления мощности, при котором применяется ТС | Стои-мость ТС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стенды для обкатки и испытания ДВС | КИ-35503 (мощность 160 кВт) | ЦОПКТБ - филиал ГОСНИТИ, г. Рязань | Тормозной | 2600 |
| 2. Дроссель гидравлический (дроссель-расходомер) | ДР-90М | ГОСНИТИ г.Москва | Парциальный, дифференциаль-ный | 20,9 |
| 3. Тахометр стробоскопи-ческий | ТС-641 | Поволжский завод энерге-тического оборудования, г.Саратов | Бестормозной Н. С. Жданов-ского, парциальный, дифференциаль-ный | 23,6 |
| 4. Выключатели цилиндров | - | Не выпус-каются, но могут быть изготовлены по заказу | Бестормозной Н. С. Жданов-ского, парциальный, дифференциаль-ный | 10,0 |
| 5. Микропро-цессорный измеритель параметров дизелей | МИПД-1 | ГОСНИТИ г.Москва | Бестормозной динамический (метод СибИМЭ) | 50,0 |
| Примечание – Данная информация получена из сети Интернет |

Приложение Б - Технологические карты на определение

тяговой мощности трактора и эффективной мощности двигателя

при трогании с места под нагрузкой

Таблица Б.1 – Технологическая карта на тяговые испытания трактора ДТ-75М при его нагружении максимальной силой тяги

Трудоемкость (при трехкратной повторности измерений, без учета установки трактора на площадку, запуска и остановки двигателя) – 8,2 чел.-мин при применении прибора ДОР-3-И; 8,6 чел.-мин при использовании ДГЭ-100.

Исполнитель - тракторист и мастер-наладчик, либо диагност.

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 1 Установить на площадку трак-тор ДТ-75М, ис-пользуемый как тормозное сред-ство | Трактор должен быть исправным, правая педаль остановочного тормоза застопорена зубчатым сектором, задняя передача включена. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. | - |
| 2 Установить на площадку испы-тываемый трактор | Трактор должен быть исправным. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. |  |
| 3 Установить на испытываемый трактор динамо-метр | Динамометр должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески. Указатель динамометра должен находиться в кабине трактора – в зоне видимости оператора | Дина-мометр ДОР-3-И или ДГЭ-100 |
| 4 Запустить ди-зель испытывае-мого трактора и проконтролиро-вать его работу | Течь топлива и наличие воздуха в системе топливоподачи не допускается. |  |

Продолжение табл. Б.1

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 5 Присоединить испытываемый трактор к меха-низму навески трактора, исполь-зуемого в качест-ве тормозного устройства | Свободный конец динамометра должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески тормозящего трактора. Ось симметрии испытываемого трактора должна совпадать с осью симметрии тормозящего трактора. Нижние тяги механизма навески обоих тракторов должны находиться на одном уровне относительно горизонтальной поверхности площадки. |  |
| 6 Тронуться на испытываемом тракторе с места и зафиксировать показания указателя динамометра | Обычный рабочий режим трогания машины с места под нагрузкой, который выполняют сначала на шестой передаче, а затем на седьмой при полной подаче топлива, без буксования; завершение испытания (трогания с места) – при обнаружении неустойчивой работы двигателя или до остановки двигателя. Должны быть зафиксированы макси-мальные значения показаний, после чего произведен их сброс. Операция по п. 6 должна быть проведена на шестой и седьмой передачах с трехкратным повтором. | - |
| 7 Остановить двигатель, отклю-чив подачу топли-ва | Педаль управления подачей топлива должна находиться в крайнем заднем положении | - |

Окончание табл. Б.1

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 8 Вычислить средние значения силы тяги | Вычисления производить с точностью до десятичного знака | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |
| 9 Вычислить: тяговую мощ-ность трактора и эффективную мощность двига-теля по пере-дачам | = 2,3140·, кВт; = 2,6226·, кВт; = 2,4104·, кВт; = 2,7319·, кВт; | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |

Примечание 1 – Формулы для вычисления ,  по передачам в исходном (по табл. 2.1) и конечном виде:

Формулы для вычисления :

для шестой передачи -

=  =  =  2,3140·, кВт;

для седьмой передачи -

=  =  =  2,6226·, кВт;

Формулы для вычисления :

для шестой передачи -

=  =  =  2,4104·, кВт;

для седьмой передачи -

=  =  =  2,7319·, кВт;

Примечание 2 – Обозначения и исходные данные по трактору ДТ-75М для вычисления , :

а) Постоянные величины и их значения:

= 66,2 кВт – номинальная эффективная мощность двигателя;

= 0,360 кН·м - номинальный крутящий момент двигателя;

= 0,422 кН·м - максимальный крутящий момент двигателя;

= 1750 об/мин - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя;

= 22,1 (шестая передача),  = 19,5 (седьмая передача) - передаточные числа трансмиссии;

= 0,326 м - радиус качения ведущих колес или ведущей звездочки;

= 0,96 - механический КПД трансмиссии;

б) Измеряемые параметры:

в кН – максимальная сила тяги трактора.

Таблица Б.2 – Технологическая карта на тяговые испытания трактора ДТ-75М при его нагружении номинальной силой тяги

Трудоемкость (при трехкратной повторности измерений, без учета установки трактора на площадку, запуска и остановки двигателя) – 8,2 чел.-мин при применении прибора ДОР-3-И; 8,6 чел.-мин при использовании ДГЭ-100.

Исполнитель - тракторист и мастер-наладчик, либо диагност.

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 1 Установить на площадку трак-тор ДТ-75М, ис-пользуемый как тормозное сред-ство | Трактор должен быть исправным, правая педаль остановочного тормоза застопорена зубчатым сектором, задняя передача включена. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. | - |
| 2 Установить на площадку испы-тываемый трактор | Трактор должен быть исправным. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. |  |
| 3 Установить на испытываемый трактор динамо-метр и подгото-вить стробоскоп-тахометр DТ2240В | Динамометр должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески. Указатель динамометра должен нахо-диться в кабине трактора – в зоне видимости оператора | Дина-мометр ДОР-3-И или ДГЭ-100, DТ2240В |
| 4 Запустить ди-зель испытывае-мого трактора и проконтролиро-вать его работу | Течь топлива и наличие воздуха в системе топливоподачи не допускается. |  |

Продолжение табл. Б.2

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 5 Присоединить испытываемый трактор к меха-низму навески трактора, исполь-зуемого в качест-ве тормозного устройства | Свободный конец динамометра должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески тормозящего трактора. Ось симметрии испытываемого трактора должна совпадать с осью симметрии тормозящего трактора. Нижние тяги механизма навески обоих тракторов должны находиться на одном уровне относительно горизонтальной поверхности площадки. |  |
| 6 Тронуться на испытываемом тракторе с места и зафиксировать показания указателя динамометра | Обычный рабочий режим трогания машины с места под нагрузкой, который выполняют сначала на пятой передаче, а затем на седьмой при полной подаче топлива, без буксования; завершение испытания (трогания с места) – при обнаружении номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Должны быть зафиксированы макси-мальные значения показаний, после чего произведен их сброс. Операция по п. 6 должна быть проведена на шестой и седьмой передачах с трехкратным повтором. | - |
| 7 Остановить двигатель, отклю-чив подачу топли-ва | Педаль управления подачей топлива должна находиться в крайнем заднем положении | - |

Окончание табл. Б.2

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 8 Вычислить средние значения силы тяги | Вычисления производить с точностью до десятичного знака | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |
| 9 Вычислить: тяговую мощ-ность трактора и эффективную мощность двига-теля по пере-дачам | = 2,7126·, кВт; = 3,0742·, кВт; = 2,8256·, кВт; = 3,2023·, кВт; | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |

Примечание 1 – Формулы для вычисления ,  по передачам в исходном (по табл. 2.1) и конечном виде:

Формулы для вычисления :

для шестой передачи -

=  =  =  2,7126·, кВт;

для седьмой передачи -

=  =  =  3,0742·, кВт;

Формулы для вычисления :

для шестой передачи -

=  =  =  2,8256·, кВт;

для седьмой передачи -

=  =  =  3,2023·, кВт;

Примечание 2 – Обозначения и исходные данные по трактору ДТ-75М для вычисления , :

а) Постоянные величины и их значения:

= 66,2 кВт – номинальная эффективная мощность двигателя;

= 0,360 кН·м - номинальный крутящий момент двигателя;

= 0,422 кН·м - максимальный крутящий момент двигателя;

= 1750 об/мин - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя;

= 22,1 (шестая передача),  = 19,5 (седьмая передача) - передаточные числа трансмиссии;

= 0,326 м - радиус качения ведущих колес или ведущей звездочки;

= 0,96 - механический КПД трансмиссии;

б) Измеряемые параметры:

в кН – номинальная сила тяги трактора.

Таблица Б.3 – Технологическая карта на тяговые испытания тракторов МТЗ-80/82 при их нагружении максимальной силой тяги

Трудоемкость (при трехкратной повторности измерений, без учета установки трактора на площадку, запуска и остановки двигателя) – 8,2 чел.-мин при применении прибора ДОР-3-И; 8,6 чел.-мин при использовании ДГЭ-100.

Исполнитель - тракторист и мастер-наладчик, либо диагност.

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 1 Установить на площадку трак-тор ДТ-75М или типа МТЗ, ис-пользуемый как тормозное сред-ство | Трактор должен быть исправным, правая педаль остановочного тормоза застопорена зубчатым сектором, задняя передача включена. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. | - |
| 2 Установить на площадку испы-тываемый трактор | Трактор должен быть исправным. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. |  |
| 3 Установить на испытываемый трактор динамо-метр | Динамометр должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески. Указатель динамометра должен находиться в кабине трактора – в зоне видимости оператора | Дина-мометр ДОР-3-И или ДГЭ-100 |
| 4 Запустить ди-зель испытывае-мого трактора и проконтролиро-вать его работу | Течь топлива и наличие воздуха в системе топливоподачи не допускается. |  |

Продолжение табл. Б.3

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 5 Присоединить испытываемый трактор к меха-низму навески трактора, исполь-зуемого в качест-ве тормозного устройства | Свободный конец динамометра должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески тормозящего трактора. Ось симметрии испытываемого трактора должна совпадать с осью симметрии тормозящего трактора. Нижние тяги механизма навески обоих тракторов должны находиться на одном уровне относительно горизонтальной поверхности площадки. |  |
| 6 Тронуться на испытываемом тракторе с места и зафиксировать показания указателя динамометра | Обычный рабочий режим трогания машины с места под нагрузкой, который выполняют сначала на пятой передаче, а затем на седьмой при полной подаче топлива, без буксования; завершение испытания (трогания с места) – при обнаружении неустойчивой работы двигателя или до остановки двигателя. Должны быть зафиксированы макси-мальные значения показаний, после чего произведен их сброс. Операция по п. 6 должна быть проведена на пятой и седьмой передачах с трехкратным повтором. | - |
| 7 Остановить двигатель, отклю-чив подачу топли-ва | Педаль управления подачей топлива должна находиться в крайнем заднем положении | - |

Окончание табл. Б.3

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 8 Вычислить средние значения силы тяги | Вычисления производить с точностью до десятичного знака | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |
| 9 Вычислить: тяговую мощ-ность трактора и эффективную мощность двига-теля | = 8,7364·, кВт; = 9,1004·, кВт; | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |

Примечание 1 – Формулы для вычисления ,  по передачам в исходном (по табл. 2.1) и конечном виде:

Формулы для вычисления :

для девятой передачи -

=  =  =  8,7364·, кВт.

Формулы для вычисления :

для девятой передачи -

=  =  =  9,1004·, кВт.

Примечание 2 – Обозначения и исходные данные по тракторам МТЗ-80/82 для вычисления , :

а) Постоянные величины и их значения:

= 58,9 кВт – номинальная эффективная мощность двигателя;

= 0,255 кН·м - номинальный крутящий момент двигателя;

= 0,298 кН·м - максимальный крутящий момент двигателя;

= 2200 об/мин - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя;

= 18,1 (девятая передача) - передаточное число трансмиссии;

= 0,788 м - радиус качения ведущих колес;

= 0,96 - механический КПД трансмиссии;

б) Измеряемые параметры:

в кН – максимальная сила тяги трактора.

Таблица Б.4 – Технологическая карта на тяговые испытания тракторов МТЗ-80/82 при их нагружении номинальной силой тяги

Трудоемкость (при трехкратной повторности измерений, без учета установки трактора на площадку, запуска и остановки двигателя) – 8,2 чел.-мин при применении прибора ДОР-3-И; 8,6 чел.-мин при использовании ДГЭ-100.

Исполнитель - тракторист и мастер-наладчик, либо диагност.

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 1 Установить на площадку трак-тор ДТ-75М или типа МТЗ, ис-пользуемый как тормозное сред-ство | Трактор должен быть исправным, правая педаль остановочного тормоза застопорена зубчатым сектором, задняя передача включена. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. | - |
| 2 Установить на площадку испы-тываемый трактор | Трактор должен быть исправным. Площадка должна быть ровной и горизонтальной, ее поверхность - сухой. |  |
| 3 Установить на испытываемый трактор динамо-метр и подгото-вить стробоскоп-тахометр DТ2240В | Динамометр должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески. Указатель динамометра должен нахо-диться в кабине трактора – в зоне видимости оператора | Дина-мометр ДОР-3-И или ДГЭ-100, DТ2240В |
| 4 Запустить ди-зель испытывае-мого трактора и проконтролиро-вать его работу | Течь топлива и наличие воздуха в системе топливоподачи не допускается. |  |

Продолжение табл. Б.4

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 5 Присоединить испытываемый трактор к меха-низму навески трактора, исполь-зуемого в качест-ве тормозного устройства | Свободный конец динамометра должен быть присоединен к нижним тягам механизма навески тормозящего трактора. Ось симметрии испытываемого трактора должна совпадать с осью симметрии тормозящего трактора. Нижние тяги механизма навески обоих тракторов должны находиться на одном уровне относительно горизонтальной поверхности площадки. |  |
| 6 Тронуться на испытываемом тракторе с места и зафиксировать показания указателя динамометра | Обычный рабочий режим трогания машины с места под нагрузкой, который выполняют сначала на пятой передаче, а затем на седьмой при полной подаче топлива, без буксования; завершение испытания (трогания с места) – при обнаружении номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Должны быть зафиксированы макси-мальные значения показаний, после чего произведен их сброс. Операция по п. 6 должна быть проведена на пятой и седьмой передачах с трехкратным повтором. | - |
| 7 Остановить двигатель, отклю-чив подачу топли-ва | Педаль управления подачей топлива должна находиться в крайнем заднем положении | - |

Окончание табл. Б.4

| Операции | Технические требования | Приборы и обору-дование |
| --- | --- | --- |
| 8 Вычислить средние значения силы тяги | Вычисления производить с точностью до десятичного знака | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |
| 9 Вычислить: тяговую мощ-ность трактора и эффективную мощность двига-теля | = 10,0559·, кВт; = 10,4749·, кВт; | Кальку-лятор инженер-ный типа КК-105В |

Примечание 1 – Формулы для вычисления ,  по передачам в исходном (по табл. 2.1) и конечном виде:

Формулы для вычисления :

для девятой передачи -

=  =  =  10,0559·, кВт.

Формулы для вычисления :

для девятой передачи -

=  =  =  10,4749·, кВт.

Примечание 2 – Обозначения и исходные данные по тракторам МТЗ-80/82 для вычисления , :

а) Постоянные величины и их значения:

= 58,9 кВт – номинальная эффективная мощность двигателя;

= 0,255 кН·м - номинальный крутящий момент двигателя;

= 0,298 кН·м - максимальный крутящий момент двигателя;

= 2200 об/мин - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя;

= 18,1 (девятая передача) - передаточное число трансмиссии;

= 0,788 м - радиус качения ведущих колес;

= 0,96 - механический КПД трансмиссии.

б) Измеряемые параметры:

в кН – максимальная сила тяги трактора.

Приложение В – Технические характеристики тракторов и условий испытаний

Таблица В.1 – Передаточные числа трансмиссии тракторов

МТЗ-80/82 и ДТ-75М (по [118])

| МТЗ-80/82 | ДТ-75М |
| --- | --- |
| Номера передач в порядке возрастания | Числа трансмиссии | Номера передач в порядке возрастания | Числа трансмиссии |
| I | 241,9 330,0 | I | 41,1 |
| II | 142,0 187,5 | II | 36,9 |
| III | 83,5 110,2 | III | 33,2 |
| IV | 68,0 90,0 | IV | 29,8 |
| V | 57,4 75,8 | V | 26,8 |
| VI | 49,0 64,8 | VI | 22,1 |
| VII | 39,9 52,7 | VII | 19,5 |
| VIII | 33,7 44,1 |  |  |
| IX | 18,1 |  |  |
| Примечание – передаточные числа трансмиссии: в числителе дроби – при выключенном понижающем редукторе, в знаменателе – при включенном понижающем редукторе |

Таблица В.2 – Технические характеристики тракторов

МТЗ-80/82 и ДТ-75М, принятые в расчетах (по [114, 118])

| Параметры | МТЗ-80 | МТЗ-82 | ДТ-75М |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиус ведущего колеса, , м | 0,788 | 0,788 | 0,326 |
| Эксплуатационная масса трактора, , кг | 3210 | 3410 | 6000 |
| Эксплуатационный вес (сила тяжести) трактора, , кН | 31,5 | 33,5 | 58,9 |

Таблица В.3 – Технические характеристики двигателей тракторов

МТЗ-1221 и ДТ-75М, принятые в расчетах (по [114, 118])

| Параметры | МТЗ-80/82 | ДТ-75М |
| --- | --- | --- |
| Номинальная эффективная мощность двигателя, , кВт | 58,9 | 66,2 |
| Номинальный крутящий момент двигателя, , кН·м | 0,255 | 0,360 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, , кН·м | 0,298 | 0,422 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, , с-1 (об/мин) | 36,7 (2200) | 29,2 (1750) |

Таблица В.4 – Коэффициенты сцепления  и сопротивления

качению  тракторов (по [118])

| Условия движения (покрытие дороги) | Колесные тракторы | Гусеничные тракторы |
| --- | --- | --- |
| Цементно-бетонное или асфальтобетонное покрытие | 0,7...0,9 | 0,014...0,022 | 1,0 | 0,05...0,07 |
| Щебенчатое или гра-вийное покрытие | 0,7...0,8 | 0,020...0,025 | 1,0 | 0,05...0,07 |
| Сухая укатанная грун-товая дорога (глингис-тый или песчаный грунт) | 0,7...0,9 | 0,003...0,005 | 1,0 | 0,05...0,07 |

Приложение Г – Результаты статистической обработки

экспериментальных данных

Таблица Г.1 - Результаты обработки экспериментальных

данных по эффективной мощности двигателей тракторов ДТ-75М

при сопоставлении парциальных испытаний с тяговыми испытаниями

на различных передачах - на седьмой и шестой

| Параметры | Результаты обработки данных по вариантам испытаний: |
| --- | --- |
|  | парциальные испытания | тяговые испытания |
|  |  | седьмая передача | шестая передача |
| 1. Объем наблюдений, шт. | = 36 | = 36 | = 36 |
| 2. Математическое ожидание | = 61,9 | = 62,1 | = 60,7 |
| 3. Среднее квадрати- ческое отклонение | = 3,42 | = 3,42 | = 3,43 |
| 4. Коэффициент вариации | = 0,06 | = 0,06 | = 0,06 |
| 5. Доверительные границы: нижние, верхние | = 55,0 = 69,0 | = 55,0 = 69,0 | = 54,0 = 68,0 |
| 6. Стандартная ошибка | = 0,570 | = 0,570 | = 0,572 |
| 7. Закон распределения | Гаусса | Гаусса | Гаусса |
| 8. Критерий согласия Пирсона | = 0,05 | = 0,06 | = 0,04 |

Таблица Г.2 - Результаты обработки экспериментальных

данных по эффективной мощности двигателей тракторов ДТ-75М

при сопоставлении парциальных испытаний с тяговыми испытаниями

на седьмой передаче при различных средствах измерения силы тяги

| Параметры | Результаты обработки данных по вариантам испытаний: |
| --- | --- |
|  | парциальные испытания | тяговые испытания |
|  |  | динамометр ДОР-3-И | динамометр ДГЭ-95 |
| 1. Объем наблюдений, шт. | = 36 | = 36 | = 36 |
| 2. Математическое ожидание | = 61,9 | = 62,1 | = 60,9 |
| 3. Среднее квадрати- ческое отклонение | = 3,42 | = 3,42 | = 3,45 |
| 4. Коэффициент вариации | = 0,06 | = 0,06 | = 0,06 |
| 5. Доверительные границы: нижние, верхние | = 55,0 = 69,0 | = 55,0 = 69,0 | = 54,0 = 68,8 |
| 6. Стандартная ошибка | = 0,570 | = 0,570 | = 0,575 |
| 7. Закон распределения | Гаусса | Гаусса | Гаусса |
| 8. Критерий согласия Пирсона | = 0,05 | = 0,06 | = 0,06 |

Таблица Г.3 - Результаты статистической обработки экспериментальных

данных по эффективной мощности двигателей тракторов МТЗ-80/82

при сопоставлении парциальных испытаний с тяговыми испытаниями

на девятой передаче при различных режимах измерения силы тяги

| Параметры | Результаты обработки данных по вариантам испытаний: |
| --- | --- |
|  | парциальные испытания | тяговые испытания |
|  |  | номинальный режим | максимальный режим |
| 1. Объем наблюдений, шт. | = 36 | = 36 | = 36 |
| 2. Математическое ожидание | = 55,4 | = 56,5 | = 55,2 |
| 3. Среднее квадрати- ческое отклонение | = 1,71 | = 1,71 | = 1,72 |
| 4. Коэффициент вариации | = 0,03 | = 0,03 | = 0,03 |
| 5. Доверительные границы: нижние, верхние | = 52,0 = 59,0 | = 53,0 = 60,0 | = 51,9 = 58,9 |
| 6. Стандартная ошибка | = 0,285 | = 0,285 | = 0,286 |
| 7. Закон распределения | Гаусса | Гаусса | Гаусса |
| 8. Критерий согласия Пирсона | = 0,06 | = 0,04 | = 0,04 |

Приложение Д - Технические характеристики сертифицированного

ДОР-3-И и экспериментального ДГЭ-100 динамометров для измерения силы тяги трактора

Таблица Д.1 – Основные технические характеристики динамометров

ДОР-3-И и ДГЭ-100

| Технические характеристики | Динамометры: |
| --- | --- |
|  | ДОР-3-И | ДГЭ-100 |
| 1. Тип датчика | Тензометрический | Гидравлический |
| 2. Тип указателя | Электронный с цифровым табло | Манометрический |
| 3. Абсолютная погрешность, кВт | 0,2 | 1,0 |
| 4. Относительная погрешность, % | 0,3 | 1,6 |
| 5. Средняя квадратическая по- грешность, кВт | 2,57 | 3,45 |
| 6. Трудоемкость определения мощности, чел.-мин | 8,2 | 8,6 |
| 7. Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 78 51 28 | 530 220 150 |
| 8. Масса, кг | 1,9 | 27,2 |
| Примечание – погрешности указаны для определения эффективной мощности двигателя; пределы допускаемой относительной погрешности на прибор ДОР-3-И по паспорту на измерение силы - ± 0,2 |

Приложение Е – Сельскохозяйственные предприятия Иркутской области, тракторы которых приняты к эксперименту

Таблица Е.1 – Список хозяйств Иркутской области, тракторы которых приняты к эксперименту

| № по порядку | Наименование хозяйства и его местонахождения | Марки тракто-ров | Всего тракто-ров, шт. | Число тракторов, принятых к экспе-рименту, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баяндаевский район |
|  | КФХ «Осодоева В.В.», с. Нагалык | ДТ | 1 | 1 |
|  |  | МТЗ | 3 | 1 |
| Боханский район |
|  | ООО им. Балтахинова, с. Тараса | ДТ | 6 | 3 |
|  |  | МТЗ | 25 | 3 |
|  | ООО «Приангарское», с. Середкино | ДТ | 4 | 3 |
|  |  | МТЗ | 20 | 3 |
|  | ООО «Нива», с. Тихоновка | ДТ | 3 | 2 |
|  |  | МТЗ | 15 | 2 |
|  | ООО «Буреть», с. Буреть | ДТ | 4 | 1 |
|  |  | МТЗ | 12 | 1 |
| Иркутский район |
|  | СХЗК «Оёкский», с. Оёк | ДТ | 4 | 2 |
|  |  | МТЗ | 7 | 4 |
|  | ОАО «Хомутовское», с. Хомутово | ДТ | 5 | 3 |
|  |  | МТЗ | 28 | 3 |
|  | КФХ «Шестаковой», п. Марково | ДТ | 1 | 1 |
|  |  | МТЗ | 0 | 0 |
|  | ЗАО «Иркутские семена» (филиал «Элитхоз»), с. Ширяево | ДТ | 0 | 0 |
|  |  | МТЗ | 8 | 4 |

Окончание табл. Е.1

| № по порядку | Наименование хозяйства и его местонахождения | Марки тракто-ров | Всего тракто-ров, шт. | Число тракторов, принятых к экспе-рименту, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качугский район |
|  | ООО «Анга», с. Анга | ДТ | 5 | 3 |
|  |  | МТЗ | 12 | 1 |
|  | ООО «Бутаковское», с. Бутаково | ДТ | 3 | 2 |
|  |  | МТЗ | 9 | 1 |
|  | ООО «Заречное», с. Манзурка | ДТ | 4 | 3 |
|  |  | МТЗ | 8 | 2 |
|  | ООО «Хромовское», п. Качуг | ДТ | 3 | 3 |
|  |  | МТЗ | 6 | 2 |
| Куйтунский район |
|  | ОАО «Куйтунская Нива», с. Харик | ДТ | 4 | 3 |
|  |  | МТЗ | 15 | 3 |
| Усольский район |
|  | СХОАО «Белореченское» (отделение «Хайтинское»), с. Сосновка | ДТ | 3 | 3 |
|  |  | МТЗ | 16 | 3 |
| Эхирит-Булагатский район |
|  | ОПХ «Элита», п. Свердлово | ДТ | 3 | 3 |
|  |  | МТЗ | 24 | 3 |
| Итого: | ДТ | 41 | 36 |
|  | МТЗ | 184 | 36 |

Приложение Ж –  Результаты испытания динамометра ДОР-3-И на стенде «Универсальная гидравлическая испытательная машина Р-50»

Таблица Ж.1 – Экспериментальные данные, полученные при испытании динамометра ДОР-3-И на стенде «Универсальная гидравлическая испытательная машина Р-50» (№ 3715 по ГОСТ 7855-74)

| Сила по стенду , кН | Показания динамометра при трехкратной повторности, кН | Среднее значение , кН | Абсо- лютное отклоне-ние ∆, кН | Относи-тельное отклоне-ние δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,93 | 9,98 | 9,97 | 9,96 | 0,04 | 0,40 |
| 20 | 20,02 | 20,01 | 20,00 | 20,01 | 0,01 | 0,05 |
| 30 | 29,96 | 29,97 | 29,95 | 29,96 | 0,04 | 0,13 |
| 40 | 40,01 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 0,02 | 0,05 |
| 50 | 49,96 | 49,97 | 49,97 | 49,97 | 0,03 | 0,06 |
| 60 | 60,03 | 60,01 | 60,00 | 60,01 | 0,01 | 0,01 |
| 70 | 69,98 | 69,99 | 69,96 | 69,98 | 0,02 | 0,02 |
| 80 | 80,04 | 80,03 | 80,03 | 80,03 | 0,03 | 0,04 |
| 90 | 89,99 | 89,97 | 89,99 | 89,98 | 0,02 | 0,02 |
| Примечание – Средние значения по интервалам: ∆ = 0,02 кН; δ = 0,09 % |

0

20

40

60

10

30

50

70

40

30

20

10

50

60

70

80

80

Р с,  кН

Р д, кН

2

1

3

Рисунок Ж.1 – Тарировочный график: выполнен по данным табл. П.7.1

1

2

2

1

3

Рисунок Ж.2 – Фрагмент испытания динамометра ДОР-3-И (1) на стенде (2) «Универсальная гидравлическая испытательная машина Р-50»

(№ 3715 по ГОСТ 7855-74)

Приложение И – Акты внедрения результатов НИР в производство

Приложение К – Патенты РФ на изобретения по теме

исследования за 2019 год