# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Условия кодирования факторов при исследовании процесса орошения участка дальнеструйным дождевателем

| Факторы и единицы измерения | Кодовое обозначение | Интервал варьирования | Уровни варьирования натуральные | Уровни варьирования кодовые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | верхний | нулевой | нижний | верхний | нулевой | 136 нижний |
| Давление, МПа | P | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | +1 | 0 | -1 |
| Диаметр насадки, мм | d | 10 | 38 | 28 | 18 | +1 | 0 | -1 |
| Коэффициент перекрытия струи | f | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | 0 | -1 |

Приложение Б

Рисунок Б.1 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 18 мм и давлении перед ней 0,6 МПа

Рисунок Б.2 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 18 мм и давлении перед ней 0,9 МПа

Рисунок Б.3 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 28 мм и давлении перед ней 0,3 МПа

Рисунок Б.4 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 28 мм и давлении перед ней 0,6 МПа

Рисунок Б.5 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 28 мм и давлении перед ней 0,9 МПа

Рисунок Б.6 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 38 мм и давлении перед ней 0,6 МПа

Рисунок Б.7 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 38 мм и давлении перед ней 0,6 МПа

Рисунок Б.8 – Карта распределения показаний дождемеров при использовании насадки диаметром 38 мм и давлении перед ней 0,9 МПа

Приложение В

Результаты эксперимента по определению зависимости расхода воды, дальности полета струи и коэффициента вариации средних доз орошения вдоль радиуса полива от давления перед насадкой, её диаметра и коэффициента перекрытия струи дефлектором.

| № п/п | уровни | Натуральные значения | Выходные величины |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | d | f | P | d | f | Q л/с | R, м | K |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 38 | 0,5 | 46,70 | 78 | 75 |
| 2 | -1 | 1 | 0 | 0,3 | 38 | 0,5 | 27,00 | 42 | 69 |
| 3 | 1 | -1 | 0 | 0,9 | 18 | 0,5 | 10,50 | 46 | 90 |
| 4 | -1 | -1 | 0 | 0,3 | 18 | 0,5 | 6,10 | 32 | 78 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 28 | 1 | 20,70 | 54 | 122 |
| 6 | -1 | 0 | 1 | 0,3 | 28 | 1 | 14,70 | 40 | 91 |
| 7 | 1 | 0 | -1 | 0,9 | 28 | 0 | 25,4 | 46 | 71 |
| 8 | -1 | 0 | -1 | 0,3 | 28 | 0 | 14,70 | 34 | 58 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 38 | 1 | 38,10 | 68 | 118 |
| 10 | 0 | -1 | 1 | 0,6 | 18 | 1 | 8,60 | 42 | 103 |
| 11 | 0 | 1 | -1 | 0,6 | 38 | 0 | 38,10 | 54 | 75 |
| 12 | 0 | -1 | -1 | 0,6 | 18 | 0 | 8,60 | 34 | 67 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 28 | 0,5 | 20,70 | 52 | 81 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 28 | 0,5 | 20,29 | 52 | 79 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 28 | 0,5 | 20,493 | 52 | 80 |

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж

Влияние орошения на показатели формирования картофеля

исследуемых сортов

Приложение З

Технологическая карта выращивания картофеля без орошения

Приложение И

Технологическая карта выращивания картофеля с использование оросительной системы

Приложение К

Расчет внутренней нормы доходности

|  | Период проекта | NPV |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Чистые выгоды (прирост) от инвестиционной и производственно-сбытовой деятельности | -6 500 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 5 542 |  |
| Rate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0% | -6 500 | 5 038 | 4 580 | 4 164 | 3 785 | 3 441 | 3 128 | 2 844 | 2 585 | 2 350 | 2 137 | 27 551 |
| 20,0% | -6 500 | 4 618 | 3 848 | 3 207 | 2 673 | 2 227 | 1 856 | 1 547 | 1 289 | 1 074 | 895 | 16 733 |
| 30,0% | -6 500 | 4 263 | 3 279 | 2 522 | 1 940 | 1 493 | 1 148 | 883 | 679 | 523 | 402 | 10 632 |
| 40,0% | -6 500 | 3 958 | 2 827 | 2 020 | 1 443 | 1 030 | 736 | 526 | 376 | 268 | 192 | 6 875 |
| 50,0% | -6 500 | 3 694 | 2 463 | 1 642 | 1 095 | 730 | 487 | 324 | 216 | 144 | 96 | 4 391 |
| 60,0% | -6 500 | 3 464 | 2 165 | 1 353 | 846 | 528 | 330 | 206 | 129 | 81 | 50 | 2 652 |
| 70,0% | -6 500 | 3 260 | 1 918 | 1 128 | 664 | 390 | 230 | 135 | 79 | 47 | 27 | 1 377 |
| 80,0% | -6 500 | 3 079 | 1 710 | 950 | 528 | 293 | 163 | 91 | 50 | 28 | 16 | 408 |
| 90,0% | -6 500 | 2 917 | 1 535 | 808 | 425 | 224 | 118 | 62 | 33 | 17 | 9 | -353 |
| 85,07000% | -6 500 | 2 994 | 1 618 | 874 | 472 | 255 | 138 | 75 | 40 | 22 | 12 | 0 |